## Slide 1: Од изворног C кода до извршне бинарне слике - компилација и распоред у меморији микроконтролера
Димитрије Ћук ЕЕ3-2016

## Slide 2: 🧩 Увод и значај теме
Микроконтролери су основа савремених аутомобилских, индустријских и IoT система.
Рад се бави bare-metal програмирањем, односно развојем софтвера без оперативног система, директно над хардвером.
Овакво програмирање омогућава пуну контролу над ресурсима, већу ефикасност и поузданост.
C језик је доминантан у embedded систему:
  генерише брз и ефикасан машински код,
  стандардизован је (ISO/IEC, CMSIS),
  користи се у око 80% свих уграђених уређаја.
Разумевање процеса од изворног кода до бинарне слике је кључно за поуздан и безбедан firmware.

## Slide 3: 🎯 Циљ и методологија рада
Приказати цео процес развоја embedded софтвера: од C кода → ELF → HEX/BIN датотеке → меморија микроконтролера.
Фокус:
  GCC компилациони ланац (preprocessing → compilation → assembly → linking)
  структура и улога линкерске скрипте
  распоред секција у Flash и RAM меморији.
Рад је заснован на:
  ARM документацији (Cortex-M архитектура)
  GCC/GNU алатима (arm-none-eabi toolchain)
  Infineon TRAVEO™ T2G микроконтролеру (CYT2BL5CAS, dual-core M4/M0+).
Практични пример:
  „Hello World“ пројекат у ModusToolbox™ окружењу,
  плоча KIT_T2G-B-E_LITE (BSP).

## Slide 4: ⚙️ Релевантност теме
Знање о компилационом процесу и меморијском мапирању је основа за:
  развој bootloader-а,
  имплементацију secure boot механизама (дигитални потпис, валидација кода),
  оптимизацију ресурса и поузданост система.
Тема има директну примену у индустрији (аутомобилски системи, индустријска аутоматика, IoT).

## Slide 5: 🧩 Улога C језика у програмирању микроконтролера
C језик је стандард у развоју фирмвера за микроконтролере.
Главне предности:
  Флексибилност — директан приступ меморијским адресама, регистрима и периферијама.
  Мали оверхед — минимално заузеће меморије и брзо извршавање кода.
  Преносивост — код се лако прилагођава различитим архитектурама.
  Ефикасност — машински код који се извршава скоро једнако брзо као асемблер.
C обезбеђује ниски ниво апстракције уз задржавање читљивости и одрживости.
Захваљујући овим својствима, C и C++ се користе у око 80% embedded пројеката.

## Slide 6: ⚙️ Кључне техничке предности C језика
Директан рад са меморијом – манипулација бајтовима и регистрима преко показивача и volatile променљивих.
Контрола распореда у меморији – __attribute__((section())) омогућава прецизно позиционирање кода и података.
Интеграција са асемблером – могућност уметања инструкција (__asm__) за критичне делове кода.
Детерминистичко извршавање – без runtime механизама као што је garbage collector.

## Slide 7: 📘 Историјски и стандардизациони контекст
Развијен 1970-их у Bell Labs за UNIX → убрзо прихваћен у embedded системима.
Потиснуо асемблер због боље читљивости и преносивости.
Савремени стандард: ISO/IEC 9899:2018 (C18) – стабилна и широко усвојена верзија.
ARM је C интегрисао кроз CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard).

## Slide 8: ⚖️ C и алтернативни језици
Језик | Предности | Ограничења / Напомена
C | Ефикасан, стабилан, преносив, зрео toolchain | Интензиван рад близу хардвера
Rust | Безбедност меморије | Ограничена подршка за MCU архитектуре
Ada | Висока поузданост | Ужа индустријска примена (авионика)
Python/MicroPython | Једноставан за учење | Ниске перформансе, прототипи

## Slide 9: 📦 Организација C изворног кода за embedded окружења
Bare-metal програмирање захтева дисциплиновану и модуларну структуру кода.
Коректна организација пројекта је предуслов за једноставно развијање и тестирање пројекта.
Кључне компоненте пројекта:
  Startup код (векторска табела, Reset_Handler)
  CMSIS хедери и HAL библиотеке од произвођача
  Кориснички код у main.c и повезаним модулима
  Линкерска скрипта (linker.ld) — дефинише Flash/RAM регије и распоред секција (.text, .data, .bss, stack).

## Slide 10: ⚙️ main.c — улазна тачка програма
Главна изворна датотека која садржи функцију main(), односно почетак извршавања програма.
По ресету микроконтролера врши се иницијализација хардвера и система, омогућавање прекида и покретање периферија.
Након иницијализације, програм улази у главну бесконачну петљу (super loop) у којој се обрађују догађаји, сензорски подаци и управља актуаторима.
Пример кода илуструје типичан редослед корака: иницијализација → омогућавање прекида → рад у петљи.

## Slide 11: 🧩 Модули и драјвери (.c / .h парови)
Већи embedded пројекти се организују у модуларне целине — свака функционалност се реализује као посебан модул (gpio.c, uart.c, sensor.c...).
Сваки модул има .c датотеку са имплементацијом и .h датотеку са јавним интерфејсом (функције, структуре, енум типови, глобалне променљиве).
Оваква организација обезбеђује јасну поделу кода, поновну употребу и лакше тестирање.
Виши нивои програма користе функције из модула преко дефинисаних интерфејса, без директног приступа хардверу.
Пример: функција cyhal_timer_start() у тајмер драјверу апстракује сложене PDL рутине за конфигурацију и покретање хардверског тајмера.

## Slide 12: 🚀 startup.s — векторска табела и Reset рутина
Startup датотека (startup.s или startup.c) садржи код који се извршава одмах по укључењу или ресету микроконтролера.
Њене главне улоге су:
  Дефинисање векторске табеле прекида, која садржи почетне адресе свих обрадних рутина и иницијални стек показивач.
  Имплементација Reset_Handler-а, који припрема окружење за рад C програма.
Reset_Handler обично:
  Иницијализује .data и .bss секције у RAM-у,
  Омогућава FPU и прекиде,
  Позива SystemInit(), конструкторе, а затим main().
Након повратка из main (што се у правилу не дешава), програм остаје у бесконачној заштитној петљи.
Овај код представља везу између хардвера и софтвера, омогућавајући да микроконтролер започне рад у предвидљивом стању.

## Slide 13: 🗺️ linker.ld — меморијско мапирање програма
Линкерска скрипта (linker.ld) дефинише како ће се код и подаци распоредити у физичку меморију микроконтролера током линковања.
Описује меморијске регионе (нпр. FLASH, RAM) и правила смештања секција (.text, .data, .bss, stack, итд.).
Пример:
  FLASH (rx) — извршни код (нпр. ORIGIN = 0x10000000)
  RAM (rwx) — радна меморија (нпр. ORIGIN = 0x08020000)
.data секција се налази у RAM-у, али се њене почетне вредности чувају у Flash-у (AT > flash), одакле их startup код копира при покретању.
.bss секција садржи неиницијализоване променљиве и означава се као NOLOAD.
Скрипта такође дефинише симболе као __StackTop и __StackLimit, који одређују положај стека.
Тачно мапирање меморије је критично за исправан рад bare-metal система, па се скрипта мора прилагодити конкретном микроконтролеру и његовом datasheet-у.

## Slide 14: 🔧 system_*.c — иницијализација такта и система
Датотека облика system_<device>.c садржи функцију SystemInit(), коју startup код позива пре main().
Њена улога је да подеси такт микроконтролера (PLL, делитеље, осцилаторе), брзину рада Flash меморије (wait-states) и омогући FPU јединицу ако постоји.
Функција ажурира глобалну променљиву SystemCoreClock, која садржи фреквенцију језгра.
Ове датотеке су специфичне за сваки уређај и најчешће их испоручује произвођач.
У HAL окружењу (нпр. Infineon), системска иницијализација се често изводи преко функције cybsp_init(), која интерно позива потпроцедуре као што су cyhal_hwmgr_init() (менаџер ресурса) и cyhal_syspm_init() (систем напајања/такта).
Без обзира на конкретну реализацију, суштина system_*.c јесте припрема микроконтролера за рад у стабилном и предвидљивом окружењу пре извршавања апликационог кода.

## Slide 15: 🧱 Makefile — компилација и линковање
Makefile је скрипт који аутоматизује компилацију и линковање у извршну бинарну слику.
У GCC окружењу дефинише:
  које се .c / .s датотеке компајлирају,
  које се опције и библиотеке користе,
  и како се све повезује линкером (-T linker.ld).
Пример команде која једним кораком врши превођење и линковање у ELF извршни фајл.
  arm-none-eabi-gcc -O2 -mcpu=cortex-m7 -o program.elf main.c uart.c startup.s -T linker.ld
Makefile обезбеђује редослед корака — компилацију сваког .c у .o, затим линковање свих објеката.
У IDE окружењима (Keil, IAR) исти процес се одвија аутоматски, без експлицитног Makefile-а.
Без обзира на алат (Make, CMake, IDE), сврха је иста: централизована контрола и репродуктивност процеса грађења embedded софтвера.

## Slide 16: 🧠 CMSIS — Cortex Microcontroller Software Interface Standard
CMSIS је ARM-ов стандард који уједначава софтверски интерфејс за Cortex-M микроконтролере, без обзира на произвођача.
Обезбеђује дефиниције регистара, структура и функција блиских хардверу — омогућавајући програмеру да ради са симболичким именима (нпр. SCB->VTOR, NVIC->ISER) уместо са „магичним“ адресама.
Кључне компоненте:
  CMSIS-Core — дефинише регистре процесорског језгра и основних периферија.
  Startup шаблон — обезбеђује стандардизован Reset_Handler и векторску табелу прекида.
  SystemInit() функција — подешава системски такт, меморију и окружење пре main().
Примери типичних операција:
  Померање векторске табеле: SCB->VTOR = <нова адреса>;
  Омогућавање прекида: __enable_irq();
CMSIS повећава преносивост, читљивост и поузданост кода, уз нулти оверхед у перформансама, јер се све операције своде на директан приступ меморијским регистрима.

## Slide 17: ⚙️ HAL — Hardware Abstraction Layer
HAL је слој апстракције хардвера који обезбеђује произвођач микроконтролера као библиотеку са готовим функцијама за рад са периферијама (GPIO, UART, тајмери, А/D конвертори...).
Док CMSIS дефинише приступ регистрима и језгру, HAL омогућава рад на вишем нивоу – преко униформног API-ја, без мануелног подешавања бита у регистрима.
Примери функција:
  HAL_UART_Transmit() – STM32 HAL за слање преко UART-а
  cyhal_gpio_init() и cyhal_timer_start() – Infineon HAL за управљање пиновима и тајмерима
Предности: бржи развој, читљивији код, преносивост унутар исте породице чипова.
Недостатак: мали оверхед у меморији и брзини због општијег кода и провера.
Препорука: HAL користити за већину система, а CMSIS или Low Level приступ за критичне делове где је битна максимална ефикасност.
Пример сарадње CMSIS + HAL:
  cybsp_init() → подешава такт, напајање и периферије (HAL ниво)
  __enable_irq() → омогућава глобалне прекиде (CMSIS ниво)
Тајмер и LED трепћу помоћу HAL функција, док CMSIS управља NVIC-ом и регистрима.
Закључак: CMSIS обезбеђује стабилну основу и стандардизован интерфејс језгра, а HAL додаје функционални слој за брзу и поуздану изградњу апликација. Заједно чине ефикасан и модуларни приступ развоју embedded система.

## Slide 18: 🧩 Стил програмирања и стандардизација
Развој C кода за embedded системе захтева дисциплинован стил и јасне стандарде због потребе за поузданошћу и дугим животним циклусом.
MISRA C — индустријски стандард који дефинише правила за безбедно и предвидљиво програмирање у критичним системима (забрана malloc, goto, неодређених конверзија итд.).
CERT C — фокус на сигурност кода (заштита од бафер overflow-а, неконтролисаног руковања меморијом и сајбер-напада).
Комбинована примена MISRA + CERT C обезбеђује и safety и security ниво софтвера; често је неопходна за стандарде као ISO 26262 у аутомобилској индустрији.
Поред њих, могу се користити и интерни водичи као што су Barr-C или специфичне смернице организације.
Конзистентан стил кодирања (именовање, форматирање, коментари) побољшава читљивост, тимску сарадњу и одрживост кода.
Алатке за статичку анализу (нпр. PC-lint, Coverity) откривају одступања и повећавају квалитет кода.
Циљ: читљив, проверљив и поуздан код који је отпоран на грешке и усклађен са стандардима функционалне и сајбер безбедности.

## Slide 19: 💾 Приступ меморијски мапираним регистрима
У embedded системима, периферни уређаји се контролишу преко меморијски мапираних регистара – специјалних хардверских адреса које CPU види као обичну меморију.
Упис у адресу шаље податак у периферни уређај, а читање са те адресе очитава стање уређаја.
Овај механизам омогућава да се стандардне load/store инструкције користе и за рад са меморијом и са периферијама — без посебних I/O инструкција (као код port-mapped система).
Хардверски декодер адреса одлучује да ли дата адреса припада RAM-у, Flash-у или периферији и прослеђује сигнале одговарајућем модулу.
ARM Cortex-M архитектура користи јединствен 4 GB адресни простор, типично подељен на:
  Flash (код)
  SRAM (подаци)
  Peripheral регион (0x4000_0000 – 0x5FFF_FFFF) — регистри GPIO, UART, тајмера, ADC итд.
  Private Peripheral Bus (око 0xE000_0000) — системски регистри NVIC-а, SysTick-а и SCB-а.
Оваква јединствена меморијска мапа поједностављује управљање периферијама и обезбеђује компатибилност свих Cortex-M језгара, што олакшава развој, портовање и дебаговање embedded система.

## Slide 20: 🔍 Приступ и моделирање меморијски мапираних регистара у C језику
Меморијски мапирани регистри се у C програму користе као променљиве на фиксним адресама – CPU чита и уписује податке у периферије истим инструкцијама као у меморију.
За исправно понашање, променљиве које представљају хардверске регистре морају бити означене као volatile, како би се сваки приступ заиста превео у машинску инструкцију (без оптимизација компајлера).
Пример:
  *(volatile uint32_t*)0x50000004 = 0x1; // директан упис у хардверски регистар

## Slide 21: 🔍 Приступ и моделирање меморијски мапираних регистара у C језику
Уместо директних адреса, у пракси се користи структурални модел регистра:
  typedef struct { volatile uint32_t IN; // улазни регистар volatile uint32_t OUT; // излазни регистар volatile uint32_t DIR; // правац пинова } GPIO_TypeDef; #define GPIO ((GPIO_TypeDef*)0x50000000UL) GPIO->DIR |= 0x1; // пин 0 као излаз GPIO->OUT = 0x1; // постави логичку ‘1’ на пину 0
Овакав приступ користи симболичке структуре које одговарају стварним хардверским регистрима — читљивије, типски безбедно и подједнако ефикасно као директно адресирање.
CMSIS стандард је формализовао овај приступ — сви ARM уређаји долазе са header-има који садрже такве typedef структуре и базне адресе периферија (нпр. GPIO_TypeDef, UART_TypeDef, SCB_Type итд.).
Резултат: потпуна прегледност и преносивост кода, без губитка перформанси при компилацији.

## Slide 22: 🧠 Предности и значај апстракције регистра
CMSIS и званични header-и произвођача пружају унапред дефинисане структуре и адресе регистара, елиминишући потребу за ручним дефинисањем и смањујући ризик од грешака.
Коришћење симболичких имена (нпр. RCC->AHB1ENR, GPIOD->ODR) уместо „магичних“ хексадецималних адреса чини код читљивијим, безбеднијим и лакшим за одржавање.
Апстракција регистра унапређује преносивост и кохезију — исти код се лакше прилагођава различитим микроконтролерима и архитектурама.
Омогућава јасно раздвајање слојева: апликациони код користи симболичке структуре, док хардверске детаље управљања скрива CMSIS или HAL.
У реалновременским системима, овакав приступ обезбеђује детерминистичко и поуздано извршавање, што је кључно за стабилност и контролу embedded фирмвера.

## Slide 23: ⚙️ Фазе компилације у GCC
GCC преводи C програм у машински код кроз четири фазе:
  Препроцесирање – обрада #include и #define директива.
  Компилација – превођење C кода у асемблер.
  Асемблирање – стварање објектних фајлова (.o).
  Линковање – спајање свих модула у извршну слику (.elf).
У host окружењу, све фазе се аутоматски обављају једном командом: gcc main.c -o main
У embedded окружењу, користи се arm-none-eabi-gcc, који захтева прецизно дефинисање процесора, FPU опција и линкерске скрипте (-T linker.ld).

## Slide 24: 🧩 Препроцесирање (Preprocessing)
Прва фаза компилације: обрађује све директиве које почињу са # – као што су #include, #define, #ifdef.
Резултат је "очишћен" C код без директива, али са уметнутим заглављима и проширеним макроима → датотека .i.
Пример:
  arm-none-eabi-gcc -E main.c -o main.i
  → извршава само препроцесирање и чува резултат у main.i.
У сложеним embedded пројектима, препроцесор спаја:
  CMSIS дефиниције (регистри и функције Cortex-M језгра),
  HAL библиотеке (апстракције периферија),
  BSP слој (иницијализација плоче и такта).
Значај: обезбеђује конзистентан и потпун изворни код за наредне фазе компилације (C → ASM → бинарна слика).

## Slide 25: ⚙️ Компилација (C → ASM)
Улога: GCC преводи C код у асемблерске инструкције за циљну архитектуру (нпр. ARM Cortex-M4). Излаз је .s датотека са читљивим асемблерским кодом.
Пример основне команде:
  arm-none-eabi-gcc -S main.c -o main.s
  → генерише main.s без наставка на машински код.
Кључне опције за embedded систем:
  -mcpu=cortex-m4 -mthumb → циљање Cortex-M4 архитектуре (Thumb-2 инструкције).
  -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 → подешавање FPU режима.
  -Og -g → оптимизација погодна за дебаг.
  -ffunction-sections -fdata-sections → раздвајање функција и података у секције (омогућава уклањање „мртвог кода“).
  -I … и -D … → додавање путања до хедера и макроа (CMSIS, HAL, BSP).
Резултат: Читљив ARM асемблерски код оптимизован за циљни микроконтролер – спреман за фазу асемблирања (.s → .o).

## Slide 26: ⚙️ Асемблирање (ASM → OBJ)
Улога: Асемблер претвара .s (асемблерски код) у релокативни објектни фајл (.o) који садржи машинске инструкције, табеле симбола и релокација. .o фајл још није извршна датотека — линкер ће касније повезати све модуле и решити симболе.
Пример основне команде:
  arm-none-eabi-gcc -c main.s -o main.o
  → генерише објектни фајл из асемблерског извора.
Кључне опције:
  -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 – циљање ARM Cortex-M4 архитектуре.
  -Og -g – задржавање дебаг симбола.
  -ffunction-sections -fdata-sections – раздвајање кода и података у секције.
  -I … и -D … – укључивање CMSIS/BSP заглавља и дефиниција ако .s користи .include или условне макрое.
Резултат:
  Објектни фајл main.o са машинским кодом и симболима, спреман за линковање (OBJ → ELF).

## Slide 27: ⚙️ Линковање (OBJ → ELF)
Улога: Линкер (arm-none-eabi-ld, преко gcc) спаја више .o модула у један извршни ELF фајл, решава симболе и распоређује код и податке у меморији. Резултат је програм спреман за Flash микроконтролера.
Основна команда:
  arm-none-eabi-gcc main.o -T linker.ld -o program.elf
Кључне функције линкера:
  Решавање симбола: повезује функције и променљиве из различитих .o модула.
  Комбинација секција: спаја .text, .data, .bss итд. у заједничке меморијске блокове.
  Примена линкерске скрипте (-T linker.ld): одређује тачне адресе у Flash/RAM меморији.
  ENTRY(Reset_Handler): поставља почетну тачку програма.

## Slide 28: ⚙️ Линковање (OBJ → ELF)
Пример минималне линкерске скрипте:
  ENTRY(Reset_Handler) MEMORY { FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K RAM (rwx): ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K } SECTIONS { .text : { KEEP(*(.isr_vector)) *(.text*) *(.rodata*) _etext = .; } > FLASH .data : AT(_etext) { _sdata = .; *(.data*) _edata = .; } > RAM .bss : { _sbss = .; *(.bss*) *(COMMON) _ebss = .; } > RAM ._user_stack : { . = ALIGN(8); _estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); } > RAM }
Резултат: Излазна датотека program.elf садржи све секције правилно распоређене у меморијским регионима микроконтролера, спремна за конверзију у HEX/BIN формат и флешовање у уређај.

## Slide 29: 🔁 Интеграција фаза компилације у GCC алатку
GCC аутоматски спаја све фазе — препроцесирање, компилацију, асемблирање и линковање — у један интегрисани процес. То омогућава да се целокупан пројекат изгради једном једноставном командом.
Пример интегрисаног позива:
  arm-none-eabi-gcc -O2 -mcpu=cortex-m7 -T linker.ld \ -o program.elf main.c uart.c startup.s
Овим једним позивом GCC ће:
  Препроцесирати .c фајлове,
  Превести их у .s (асемблер),
  Асембловати у .o,
  Линкoвати све модуле и стартап код у program.elf.
Корисне опције:
  -sa прослеђује опције директно линкеру. ve-temps → чува привремене .i и .s фајлове ради анализе.
  -Wa,-adhln → прави listing фајл са мешовитим C и ASM кодом.
  -T linker.ld → дефинише распоред меморије микроконтролера.
  -Wl,... → прослеђује опције директно линкеру.

## Slide 30: 🔁 Интеграција фаза компилације у GCC алатку
💡 Зашто је важно разумети међуфазе: Иако GCC све ради аутоматски, увид у сваки корак (нпр. да ли је препроцесор укључио све, или да ли је компајлер генерисао очекиване инструкције) омогућава ефикасно дебаговање и прецизно прилагођавање embedded build-а.
✅ Закључак: GCC пружа једноставан интерфејс за компилацију целог програма, али линеарно разумевање фаза (од .c до .elf) и правилно коришћење линкерске скрипте кључни су за добијање исправне и меморијски оптимизоване бинарне слике за микроконтролер.